# Opel ADAM: Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| Κινητήρες | 1.2 / 1.2 ecoFLEX | 1.4 / 1.4 ecoFLEX | 1.4 / 1.4 ecoFLEX |
| --- | --- | --- | --- |
| Προδιαγραφές ρύπων | EURO5 | EURO5 | EURO5 |
| Καύσιμο | Super | Super | Super |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 | 4 | 4 |
| Κυβισμός cm3 | 1229 | 1398 | 1398 |
| Διάμετρος / Διαδρομή σε mm | 73,4 / 72,6 | 73,4 / 82,6 | 73,4 / 82,6 |
| Μέγ. Ισχύς σε kW (hp) / σαλ | 51 (70) / 5600 | 64 (87) / 6000 | 74 (100) / 6000 |
| Μέγ. Ροπή σε Nm / σαλ | 115 / 4000 | 130 / 4000 | 130 / 4000 |
| Συμπίεση | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 | 10,5 : 1 |
| Τελική μετάδοση | 3,74 | 3,94 | 3,94 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ σε l | 38 | 38 | 38 |
| Βάρη σε kg |  |  |  |
| Απόβαρο με οδηγό (σύμφωνα με 70/156/EEC) | 1086 | 1120 | 1120 |
| Μικτό βάρος οχήματος | 1455 | 1465 | 1465 |
| Ωφέλιμο φορτίο | 369 | 345 | 345 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα, εμπρός | 805 | 805 | 805 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο άξονα, πίσω | 680 | 690 | 690 |
| Επιτρεπόμενο φορτίο οροφής1) | 50 | 50 | 50 |

| 5-τάχυτο μηχανικό | Τελική ταχύτητα km/h | Επιτάχυνση 0 – 100 km/h σε δευτ. | Ρεπρίζ 80-120 km/h με 5η σχέση σε δευτ. | Κατανάλωση καυσίμου (l/100 km) | Εκπομπές CO2 σε g/km (μικτός κύκλος) | Απόδοση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Στην πόλη | Εκτός πόλης | Μικτός κύκλος |  |  |
| 1.2 (51 kW) | 165 | 14,9 | 26,8 | 7,1 | 4,2 | 5,3 | 124 | D |
| 1.2 ecoFLEX (51 kW) με Start/Stop | 165 | 14,9 | 26,8 | 6,5 | 4,2 | 5,0 | 118 | C |
| 1.4 (64 kW) | 176 | 12,5 | 17,8 | 7,3 | 4,4 | 5,5 | 129 | D |
| 1.4 ecoFLEX (64 kW) με Start/Stop | 176 | 12,5 | 17,8 | 6,6 | 4,2 | 5,1 | 119 | C |
| 1.4 (74 kW) | 185 | 11,5 | 17,8 | 7,3 | 4,4 | 5,5 | 129 | D |
| 1.4 ecoFLEX (74 kW) με Start/Stop | 185 | 11,5 | 17,8 | 6,6 | 4,2 | 5,1 | 119 | C |

Όλες οι τιμές αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό. Στα δεδομένα κατανάλωσης και εκπομπών CO2 σύμφωνα με την οδηγία 2007/715/EC λαμβάνεται υπόψη το απόβαρο του οχήματος, όπως ορίζεται από αυτό τον κανονισμό. Ο πρόσθετος εξοπλισμός ενδέχεται να αυξήσει ελαφρώς την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 σε σχέση με τις αναφερόμενες τιμές. Επιπλέον, μπορεί να αυξήσει το απόβαρο του οχήματος και σε μερικές περιπτώσεις να αυξήσει το μικτό βάρος, τα μέγιστα επιτρεπόμενα φορτία άξονα και αντίστοιχα να μειώσει το επιτρεπόμενο φορτίο τρέιλερ. Αυτό μπορεί να επιφέρει μείωση της μέγιστης ταχύτητας και αύξηση του χρόνου επιτάχυνσης. Οι τιμές επιδόσεων που δίνει ο κατασκευαστής έχουν μετρηθεί με το απόβαρο του οχήματος, χωρίς οδηγό, με φορτίο 200 kg..

| Διαστάσεις και Βάρη |
| --- |
| Διαστάσεις οχήματος mm |  |
| Μήκος | 3698 |
| Πλάτος με/χωρίς εξωτερικούς καθρέπτες | 1966 / 1720 |
| Ύψος (στο απόβαρο) | 1484 |
| Μεταξόνιο | 2311 |
| Μετατρόχιο, εμπρός | 1472 |
| Μετατρόχιο, πίσω | 1464 |
| Κύκλος στροφής |  |
| Από τοίχο σε τοίχο | 10,17 - 11,06 |
| Από κράσπεδο σε κράσπεδο | 9,80 - 10,74 |
| Διαστάσεις χώρου αποσκευών mm |  |
| Μήκος πατώματος μέχρι τις πλάτες των πίσω καθισμάτων | 462 |
| Μήκος πατώματος με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες | 1041 |
| Πλάτος μεταξύ θόλων τροχών | 954 |
| Μέγιστο Πλάτος | 963 |
| Ύψος σκαλοπατιού φόρτωσης | 808 |
| Μέγιστο ύψος ανοίγματος | 544 |
| Μέγιστο πλάτος ανοίγματος | 853 |
| Χώρος αποσκευών σε L (σύμφωνα με ECIE) |  |
| Μόνο χώρος αποσκευών | 170 |
| Με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες μέχρι τις πλάτες των εμπρός καθισμάτων | 484 |
| Με τις πλάτες των πίσω καθισμάτων αναδιπλωμένες μέχρι την οροφή | 663 |
| Μείωση χώρου αποσκευών με ηχοσύστημα |  |
| Infinity Sound System | 75 |

Όλα τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές και αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό βασικό μοντέλο με στάνταρ εξοπλισμό. Σε μερικές εκδόσεις εξοπλισμού το απόβαρο και σε μερικές περιπτώσεις τα επιτρεπόμενα φορτία άξονα μπορεί να αυξήσουν το επιτρεπόμενο μικτό βάρος οχήματος ή να μειώσουν το ωφέλιμο φορτίο.

1) Λαμβάνοντας υπόψη το μικτό βάρος οχήματος. Για λόγους ασφαλείας δεν συνιστάται η οδήγηση με πάνω από 120 km/h με φορτίο στην οροφή.